## Slide 1: 蛋白质的测定—微量凯氏定氮法
安徽师范大学生科院生化教研室
生物化学实验

## Slide 2: 一、概述
（一）测定意义
1、蛋白质作为三大供能物质，是食品的重要营养指标。
2、人体组织的构成成分。
3、构成体内各种重要物质
4、蛋白质不是越多越好（增加肾负担，骨质疏松）
5、不同食品中蛋白质的含量不同，可作为质量检验的一种重要手段。

## Slide 3: （二）各种食物中蛋白质的含量
在各种不同的食品中蛋白质的含量各不相同，一般说来动物性食品的蛋白质含量高于植物性食品
例如牛肉中蛋白质含量为20.0%左右，猪肉中为9.5%，兔肉为21%，鸡肉为20%，牛乳为3.5%黄鱼为17.0%，带鱼为18.0%，大豆为40%，稻米 为8.5%，面粉为9.9%，菠菜为2.4%，黄瓜为1.0%，桃为0.8%，柑橘为0.9%，苹果为0.4%和油菜为1.5%左右。

## Slide 4: 新型蛋白质类食品。
单细胞蛋白、螺旋藻
螺旋藻植物蛋白质含量最高达70%，相当于牛肉的3倍，包含全部八种人体所需又无法自身合成的氨基酸，是人类最为最理想的蛋白质天然宝库。

## Slide 5: （三）测定原理
凯氏定氮法
通过测定食品中N的含量，再乘以蛋白质系数，就可以得到蛋白质的含量
= N×6.25 = 蛋白质含量
而一般来说，食品中蛋白质的含氮量为16％，所以，测得的含氮量再乘以6.25，就能得到蛋白质的含量。

## Slide 6: 二.实验目的和要求
1.学习微量凯氏定氮法的原理
2.掌握微量凯氏定氮法的操作技术，仪器的安装，样品的消化、蒸馏、滴定
3.含氮量的计算

## Slide 7
三.实验原理 :
样品与浓硫酸和催化剂一同加热消化，使蛋白质分解，其中碳和氢被氧化为二氧化碳和水逸出，而样品中的有机氮转化为氨与硫酸结合成硫酸铵。然后加碱蒸馏，使氨蒸出，用硼酸吸收后再以标准盐酸或硫酸溶液滴定。根据标准酸消耗量可计算出蛋白质的含量。
本法适用范围约为0.2-1.0mg氮的测定。

## Slide 8
2NaOH＋ (NH4)2SO4＝ 2NH3↓＋ Na2SO4 ＋ 2H2O
2NH3 + 4H3BO3=(NH4)2B4O7+5H2O
(NH4)2B4O7+2HCl+5H2O=2NH4Cl+4H3BO3
2NH2(CH)2COOH＋13H2SO4 ＝ (NH4)2SO4＋6CO2＋12SO2＋16H2O

## Slide 9
四.实验仪器:
凯氏烧瓶（100ml）:1个
凯氏定氮装置：1套
移液管(10ml和2ml):各1支
酸式滴定管(10ml): 1支
锥形瓶（50ml）：4个
小玻璃珠：数个
电炉：1台
凯氏定氮装置图

## Slide 10: 五、操作步骤
（一）凯氏定氮仪的构造和安装
凯氏定氮仪由蒸汽发生器、反应管及冷凝器3部分组成。
安装仪器时，先将冷凝器垂直地固定在铁架台上，冷凝器下端不要距离实验台太近，以免放不下吸收瓶。
然后将反应管通过磨口连接与冷凝器相连，根据仪器本身的角度将反应管固定在另一铁架台上。这一点务须注意，否则容易引起氨的散失及反应室上端弯管折断。
然后将蒸汽发生器放在电炉上，并用橡皮管把蒸汽发生器与反应管连接起来。安装完毕后，不得轻易移动，以免仪器损坏。
按图装好凯氏定氮装置。向蒸汽发生器中的水中加数滴甲基红指示剂、几滴H2SO4及数粒沸石在整个蒸馏过程中需保持此液为橙红色，否则补加H2SO4 。接收液为10ml 2%的H3BO4溶液，其中加2滴混合指示剂，接收时使装置的冷凝管下口浸入吸收液的液面之下。

## Slide 12: 设备安装

## Slide 13: （二）消化
准确称取固体样品0.2～2.0g，液体10～20ml，置于500ml凯氏烧瓶中。
加入硫酸铜0.2g，硫酸钾6g，浓硫酸20ml，摇匀。
置于电炉上，成45度角，小火加热。
待泡沫停止后，加大火力，保持未沸，至液体变蓝绿色透明，再继续加热0.5～1h，取下冷却后，小心加入20ml水，转移至1000ml容量瓶，定容。

## Slide 14
仪器的洗涤：
打开电源，烧瓶中液体沸腾时开始计时，让蒸汽通过反应室洗涤10-15分钟，用蒸馏水冲洗反应室3-4次，冲洗时，用手捏紧橡皮管3，由于反应室外层蒸汽冷缩，压力减低，反应室内凝结的水可自动吸出进入6，打开皮管夹7排尽废液。皮管夹暂时不关闭。检验是否洗干净。
(三) 蒸馏、吸收

## Slide 15
2.加样：加样前务必打开皮管夹7（这是本实验关键之一，否则，样品会被倒抽到反应室外层）。用吸管取2ml稀释消化液(对照加的是2ml的蒸馏水)，细心地由蒸馏器小玻杯注入反应室，塞紧棒状玻塞。将一个盛有硼酸指示剂混合液的锥形瓶接于冷凝管下，使冷凝器下端浸没在液面之下（这是本实验最关键的一步）。用量筒取30% NaOH溶液约10ml放入小玻璃杯，轻轻地旋转着向上提起棒状玻塞，使碱液慢慢流入反应室，当流到一半时，将玻塞盖紧，向玻璃杯中加入约5ml蒸馏水。再轻提玻璃塞，使一半蒸馏水慢慢流入反应室 ，另一半留在玻璃杯中作水封。
3.消化样品及空白的蒸馏：将电炉放回蒸汽发生器下面，继续加热，沸腾后夹紧皮管夹，开始蒸馏。此时锥形瓶中溶液由紫红色变为绿色。自变色起开始记时，蒸馏3～5分钟，然后移动锥形瓶，使硼酸液面离开冷凝管口约1cm，并用少量蒸馏水洗涤冷凝管口外面，继续蒸馏1分钟。移开锥形瓶，用表面皿覆盖瓶口，待其余样品蒸馏完毕后，一同滴定。

## Slide 16
将上述吸收液用0.01000mol/L盐酸标准溶液直接滴定至蓝色变为微红色即为终点，记录盐酸用量。
计算公式
W—蛋白质的质量分数，%；
c—盐酸标准液的浓度，mol/L；
V—试剂滴定消耗标准液量，mL；
m—样品质量，g；
0.014—氮的毫摩尔质量，g/mmol；
F—蛋白质系数，6.25。
4. 仪器的洗涤同1.
5. 待样品和空白消化液均蒸馏完毕后，同时进行滴定。

## Slide 17: 七、注意事项
必须仔细检查凯氏蒸馏仪的各个连接处，保证不漏气。所用橡皮管、塞须浸在10%NaOH溶液中，约煮10分钟，水洗、水煮，再用水洗数次，保证洁净。
凯氏蒸馏仪必须事先反复清洗，保证洁净。
使用消化架时，须斜放凯氏烧瓶（45℃左右）。火力先小后大，避免黑色消化色物溅到瓶口、瓶颈壁上，以致影响测定结果。
蒸馏时，小心、准确地加入消化液。加样时最好将电炉撤离。蒸馏时，切忌火力不稳，否则将发生倒吸现象。
滴定前，仔细检查滴定管是否洁净，是否漏液。
蒸馏后应及时清洗蒸馏仪。

## Slide 18: 四、自动凯氏定氮仪
称取样品（通常为一克）加入试剂，消解催化剂；
在预定温度下将样品（6-40个随消化炉的不同而不同）同时消化（一般条件为420度，30-45分钟）；
经冷却和稀释，一支消化管和接受瓶放置到仪器上。
按下start键，起动碱泵加碱，蒸汽泵加蒸汽，硼酸泵向接受瓶中加硼酸。
选择蒸馏时间四—五分钟，自动完成蒸馏；
滴定，计算氮及蛋白含量。

## Slide 19: 八、作业
1. 测定标准硫酸铵和空白的目的是什么?
2. 蒸馏时冷凝管下端为什么要浸没在液体中？
3. 如何证明蒸馏器洗涤干净？