## Slide 1: 枯草杆菌蛋白酶活力的测定
生物化学实验
安徽师范大学生科院生化教研室

## Slide 2
一.实验目的
蛋白酶浸提、分离、提取技术
最适条件下酶促水解反应的操作程序
酶活力的测定及活力单位的计算

## Slide 3
二.实验原理
比色测定
酪蛋白
蛋白酶
酪氨酸
钼蓝
钨蓝
酪氨酸
Folin-酚试剂
pH值、温度
OH-

## Slide 4
三.实验试剂和器材
试剂
1. 酚试剂；
2. 0.55M碳酸钠；
3. 10%三氯乙酸；
4. 0.5%酪蛋白；
5. 0.02M PH7.5磷酸缓冲液；
6. 50μg/ml酪氨酸；
7. 酶液。
器材：7200型分光光度计；试管；水浴锅；坐标纸等。

## Slide 5
测定酶活的程序
1、将酶液稀释到一定程度
2、最适条件下进行酶促水解反应
3、测定反应量
4、根据酶活单位定义计算酶活力

## Slide 6
【重点掌握】
1、将酶液稀释到一定程度
在底物浓度一定，反应时间一定内维持初速度，必须调整酶的最适稀释倍数即吸光度限制在0.25～0.40范围内。

## Slide 7
2、最适条件下进行酶促水解反应
  最适温度
  — 37℃ 恒温水浴
  最适pH值
  — pH7.5 缓冲溶液
  底物浓度足够大
  — 1% 酪蛋白溶液1mL
  反应时间准确
  — 10min
  及时灭活
  — 三氯乙酸 2mL
【重点掌握】

## Slide 8
3、测定反应量
测定产物的增加量或底物的减少量
— 测定酪氨酸的生成量
4、根据酶活单位定义计算酶活力
酶活单位定义：在上述条件下，1min水解酪蛋白产生 1μg酪氨酸的酶量为一个酶活力单位。
【重点掌握】

## Slide 9
用一系列浓度不同的酪氨酸标准液与Folin-酚试剂作用，产生兰色深浅不同的溶液，680nm波长处，作出酪氨酸浓度- 吸光度标准曲线。
用酶促水解液进行同样操作，比色后，查阅标准曲线，即可求得待测酶活力。
四.操作步骤

## Slide 10
（一）标准曲线的绘制
1、取6支干燥试管，编号，按教材表格顺序加入试剂；
2、混匀器充分混匀后，置37℃恒温水浴反应20min；
3、以0# 管做参比，分别比色测定各管A680 ；
4、绘制标准曲线，根据作图或用回归方程，计算出当
吸光度为1时的酪氨酸的量（μg）即为K值。

## Slide 11
项目 管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
标准酪氨酸溶液（ml） | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0
蒸馏水 （ml） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0
Na2CO3溶液 （ml） | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0
酚试剂 （ml） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
处理 | 摇匀置于30℃水浴保温15分钟，冷却后比色。 |  |  |  |  | 
吸光度（680） |  |  |  |  |  | 
表格

## Slide 13
(二)待测酶液的制备
称取酶粉0.500g，用少量pH7.5缓冲液溶解……用缓冲液定容至50mL容量瓶中（N =100倍）。摇匀，用四层纱布过滤，滤液根据酶活力再一次用缓冲液稀释至适当浓度，供测试用（至吸光度在0.25～0.40范围内，N =1000倍）。

## Slide 14
取3支试管，分别加入1mL酶液，置37℃预热5min
空白管①
平行管②③
2mL 三氯乙酸 37℃，10min
2mL 三氯乙酸 37℃，10min
1mL 1%酪蛋白 37℃，10min
1mL 1%酪蛋白 37℃，10min
过 滤
（1）
（2）
（3）
(三)蛋白酶活力的测定
另取3支试管，分别取①②③管滤液1mL
（4）
各加入5mL Na2CO3溶液、1mL Folin－酚试剂
（5）
37℃反应20min
（6）
（7）
比色测定A680， ①管做参比

## Slide 15
(四)酶活力的计算
酶活单位定义：在上述条件下，1min水解酪蛋白产生1μg酪氨酸的酶量为一个酶活力单位。
蛋白酶活力（u/g或u/mL）=A×K× |  | 4 | ×N |  |  | 
 |  | 10 |  |  |  | 
式中 A— | 样品平行试验的平均吸光度； |  |  |  |  | 
K— | 吸光常数； |  |  |  |  | 
4— | 反应试剂的总体积（mL）； |  |  |  |  | 
10— | 反应时间10min，以1min计； |  |  |  |  | 
N— | 稀释倍数 |  |  |  |  | 
所得结果表示至整数。

## Slide 16
五. 结果与讨论

## Slide 17
常规酶活测定程序为：
酶液适当稀释，最适条件下进行酶促反应，
测定反应量，根据酶活单位定义计算酶活力。上
述过程中，那个阶段的操作误差给实验结果造成
的影响最大？如何防止？
【思考题】