## Slide 1: 粗脂肪的提取和定量测定—— 索氏提取法
生物化学实验
安徽师范大学生科院生化教研室

## Slide 2: 一、实验目的
掌握用索氏提取法测定粗脂肪含量的原理及操作。
熟悉重量分析的基本步骤。

## Slide 3: 二、实验原理
脂肪是丙三醇（甘油）和脂肪酸结合成的脂类化合物，能溶于脂溶性有机溶剂。
本实验利用脂肪能溶于脂溶性溶剂这一特性，用脂溶性溶剂将脂肪提取出来，借蒸发除去溶剂后称量。整个提取过程均在索氏提取器中进行，通常使用的脂溶性溶剂为乙醚，或沸点为30℃～60℃的石油醚。用此法提取的脂溶性物质除脂肪外，还有游离脂肪酸、磷酸、固醇、芳香油及某些色素等，故称为“粗脂肪”。同时，样品中结合状态的脂类（主要是脂蛋白）不能直接提取出来，所以该法又称为游离脂类定量测定法。

## Slide 4
电热鼓风干燥箱
三、实验仪器
101C-3型

## Slide 5
操作指南：插上电源插头，按下绿按钮（电源开关）和黄按钮（鼓风开关），将“设定/测量”按钮置于设定挡，调节“温度设定”旋钮，使显示器中的数字为所需的温度，再将“设定/测量”按钮置于测量挡，此时显示器中的数字表示烘箱内的实际温度。将加热旋钮（一共有3个）打到适当的挡位，烘箱开始加热。此时绿灯亮，当温度达到所设定值时，红灯亮，烘箱停止加热。以后烘箱会一直通过不断的加热-停止过程来保持恒温，红绿灯也会相应地交替闪亮。请注意，本实验由于设定温度为120℃，故在取出被烘干物品时，请戴上手套。

## Slide 6
索氏提取仪
由冷凝管、抽提管和平底烧瓶三个部件组成，通过标准磨口相对接。

## Slide 7
图2-9 索氏提取仪示意图

## Slide 8
搭建装置：用铁架台、２只十字夹、２只龙爪、２根乳胶管和１套索氏提取仪来搭建装置。注意按照由下而上的顺序来搭建，参见图2-7～图2-11。固定点分别是平底烧瓶的颈部和冷凝管的颈部，索氏提取仪的高度以平底烧瓶的瓶颈略高于恒温水浴锅的液面为宜。注意：用龙爪夹玻璃仪器时，要先用手找好感觉，不能太紧（否则会夹破）也不能太松（否则会打滑而导致索氏提取仪的标准磨口接口漏气）。

## Slide 9
其它器材：
不锈钢镊子、药勺、滤纸、铁架台、十字夹、龙爪、手套、乳胶管。

## Slide 10
四、实验试剂
称取样品的重量根据材料中脂肪的含量而定（参考表1-1）。通常脂肪含量在10%以下的，称取样品10～20g。脂肪含量为50%～60%的，则称取样品2～4g。
表1-1几种干的植物种子和种仁中油脂的百分含量
样品 | 含油量（%） | 样品 | 含油量（%）
向日葵种籽 向日葵种仁 蓖麻种籽 蓖麻种仁 芝麻种籽 油菜种籽 花生种仁 | 23.5～45.0 40.0～67.8 45.1～58.5 50.7～72.0 46.2～61.0 41.1～42.9 40.2～60.7 | 大豆种籽 油桐种仁 玉米谷粒 小麦谷粒 稻子谷粒 豌豆种籽 | 10.0～25.0 47.8～68.9 3.0～9.0 1.6～2.6 1.3～2.4 0.7～1.9

## Slide 11
将样品在80℃～100℃电热鼓风干燥箱内烘去水分，一般烘4h，烘干时要避免过热。样品颗粒不宜太大，一般要在研钵中研碎样品。样品若是液体，应将一定体积的样品滴在滤纸上，在60℃～80℃电热鼓风干燥箱内烘干后，再进行实验。
本次实验试剂和样品
①芝麻
②石油醚：C.P.，沸程30～60℃。

## Slide 12: 五、实验操作
准备工作：将恒温水浴锅的水温事先加热（70℃）。务必保证提取管和烧瓶内干燥、洁净；若否，将其洗净并置于干燥箱内120℃烘干。
折滤纸斗：取一张Ø11cm的滤纸，折成筒状，再将其一端折起来封死，便做成了滤纸斗。
称样：先将芝麻在碾钵中用碾锤彻底捣碎作为实验样品。参照实验设备和器材①，将滤纸斗在电子天平上称重（m0），然后用药勺取样品装入滤纸斗中，称重（m1），使m1-m0=15g，把滤纸斗的开口处折起来封死；竖捆一道，防止样品泄出滤纸斗。调整滤纸斗的高度，使其放在抽提管中时略低于虹吸管的上弯头处。
烧瓶洗净，烘干（本实验用60℃烘干过夜或120℃烘15分钟），称重（m2），量入100ml无水乙醚，连接提取器各部分，接口处不能漏气。

## Slide 13
将索氏提取仪按照下图所示，从下至上安装。首先安装好烧瓶，并调整其高度，使其刚好能浸入水浴锅中的水中。将装置从水浴锅的水中取出，继续安装提取管。用乳胶管将冷凝管与自来水管相连，将冷凝管安装到提取管上，检查一下，确保所有接口均对接完好（不漏气，不打滑）。轻轻打开自来水（冷凝用），将索氏提取仪整个装置放入恒温水浴锅中加热提取（水温70℃左右）。提取时间1h，约虹吸10次以上，记录每次虹吸所需的时间和虹吸次数。附注：若要将样品的粗脂提取完全，提取时间至少为12h以上。由于实验时间的限制，我们的提取率只能达到70-80％左右。
安装仪器

## Slide 14
左： 烧瓶的安装（注意高度） 右： 提取管的安装

## Slide 15
左：冷凝管的安装 右：水浴加热中的索氏提取仪

## Slide 16
1.70℃水浴加热烧瓶 → 乙醚气化 → 由通气管上升进入冷凝管 → 凝成液体滴入提取管，浸提样品中的脂类物质 → 待提取管内乙醚液面达到虹吸管口的高度，溶有粗脂肪的乙醚经→虹吸管流入提取瓶 → 流入提取瓶内的乙醚继续被加热气化 → 上升 → 冷凝→ 滴入提取管内 → 如此循环往复 → 直到抽提完全为止，1h。
2.更换装置，加热（70℃）回收乙醚（约5’）（严禁用明火加热，附近也不得有明火。）
3.先停止加热，再停冷凝水，拆卸仪器（从上至下）
4.用滤纸擦干提取瓶外的水分（最好用电吹风吹），称重（m3）。
实验过程

## Slide 17
m3-m2
5. 计算： 油量（％）＝ ——— ×100 ﹪
m1-m0
6.清洁 从提取管中取出滤纸斗，清洗提取管，整理好桌面上的仪器和试剂，并注意清洁自己的操作台，请老师验收。

## Slide 18
六、分析与讨论